# 基于惯性和视觉的AGV混合导航定位系统研究

由于信息技术的不断发展,制造业改革的不断深入,为了减少人为误操作,降低企业的生产成本,提高生产效率和产品质量,产线智能化改造已成为现代工业生产的必然趋势。自动导引车以其高度自动化、安全性和灵活性等特点,在整个生产运输中发挥着非常关键的作用,因此,研究AGV技术对于这一工业自动化变革意义重大。目前AGV的导航方式主要有电磁导航、激光导航、视觉导航、惯性导航和混合导航等。综合考虑各种导航方式的优缺点,提出了惯性与视觉混合导航定位的AGV系统,本文工作内容如下:(1)设计并完成了基于惯性与视觉混合导航定位系统,包括电气设计、元件选型、软件设计,上位机界面的编写以及各个模块间的通讯搭建。(2)针对目前使用QR码导航定位系统中,出现QR码被污染无法识别的问题。为此设计了一系列的人工信标,并提出了一种基于卷积神经网络识别人工信标的方法,结果表明在信标受到污染时,AGV仍然能够较好地识别出其代表的信息,解决了信标被污染时无法读取信息的问题。(3)对惯性导航元件的输出数据进行卡尔曼滤波处理,为了进一步提高AGV导航定位精度,针对不同的信标图案,提出了一种信标定位算法,从而计算出AGV偏差角度和偏差距离,结果表明该种定位算法能够进一步地纠正惯性导航的偏差。通过测试和实验,结果表明基于惯性与视觉的AGV混合导航定位系统稳定性较高,有较好的纠偏能力,具有实际应用价值,可以进一步完善并投入实际运用。

## 基本信息

| 题目 | 基于惯性与视觉的AGV混合导航定位系统的研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 贾兆远 |
| 作者单位 | 浙江科技学院 |
| 导师 | 袁斌 |
| 文献来源 | 浙江科技学院 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 信息科技 |
| 专业分类 | 电信技术,自动化技术 |
| 分类号 | TN96;TP23 |
| 关键词 | 自动引导小车,混合导航,视觉导航定位,卷积神经网络 |
| 总页数： | 86 |
| 文件大小： | 2932K |

## 论文目录

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 研究背景

1.2 AGV的发展历程

1.3 国内外研究现状

1.3.1 AGV电磁导航研究现状

1.3.2 AGV激光导航研究现状

1.3.3 AGV惯性导航研究现状

1.3.4 AGV视觉导航研究现状

1.3.5 AGV混合导航研究现状

1.4 课题研究的主要内容

第2章 混合导航定位系统的整体设计

2.1 AGV混合导航定位方案

2.1.1 惯性导航方案

2.1.2 视觉导航定位方案

2.2 AGV控制系统框架设计

2.3 AGV底盘驱动方式设计

2.3.1 轮系结构

2.3.2 运动模型

2.4 车载控制系统

2.4.1 车载控制系统总控制器

2.4.2 视觉导航模块

2.4.3 惯性导航模块

2.5 本章小结

第3章 基于惯性导航方法

3.1 惯性导航的基本原理

3.2 惯性测量单元

3.3 坐标系

3.3.1 惯性坐标系

3.3.2 导航坐标系

3.4 AGV姿态解算

3.5 基于卡尔曼滤波算法的参数修正

3.6 本章小结

第4章 基于视觉导航定位方法

4.1 基于卷积神经网络的标识物识别

4.1.1 卷积神经网络

4.1.2 卷积神经网络结构设计

4.1.3 卷积神经网络参数设计

4.2 基于信标的AGV精确定位

4.2.1 相机成像模型

4.2.2 相机标定

4.2.3 基于人工信标的精定位

4.3 本章小结

第5章 基于惯性与视觉的混合导航定位方法

5.1 混合导航定位原理

5.2 混合导航定位方法

5.3 本章小结

第6章 实验部分

6.1 卷积神经网络训练

6.1.1 训练集的准备

6.1.2 正式训练

6.1.3 训练结果

6.2 实验搭建

6.2.1 平台搭建

6.2.2 通信方式

6.3 整机测试

6.4 本章小结

第7章 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间参加的科研项目和成果

## 参考文献

[1] 导航定位系统在林业勘测调查设计中的应用[J]. 绿色科技 2018(17)

[2] 亚米级导航定位系统设计与实现[J]. 测绘科学 2020(12)

[3] 基于信息融合的拖拉机组合导航定位系统研究[J]. 农业机械学报 2020(08)

[4] 基于认知无线电技术的导航定位系统设计[J]. 现代导航 2015(04)

[5] 军用导航定位系统能力需求的分析[J]. 科技资讯 2009(30)

[6] 北斗卫星导航定位系统在人工岛安全监测中的应用[J]. 企业科技与发展 2020(05)

[7] 量子导航定位系统中的捕获和粗跟踪技术[J]. 空间控制技术与应用 2017(01)

[8] 三颗量子卫星组成的导航定位系统探讨[J]. 导航定位学报 2019(01)

[9] 舰船导航定位系统访问信息可验证加密技术[J]. 舰船科学技术 2018(20)

[10] 基于军用小型水下运载器的组合导航定位系统研究[J]. 海洋技术 2009(01)

[11] 澳大利亚未来的导航定位系统[J]. Engineering 2020(08)

[12] 基于3S技术的应急物流配送车辆导航定位系统研究[J]. 交通与计算机 2008(05)

[13] 基于北斗卫星的船载无人机惯性导航定位系统[J]. 舰船科学技术 2020(08)

[14] 大地测量中北斗卫星导航定位系统的运用分析[J]. 通讯世界 2018(03)

[15] 双星导航定位系统组合应用[J]. 科技信息(科学教研) 2008(16)

[16] 基于RFID技术的手机导航定位算法研究[J]. 信息通信 2017(05)

[17] 浅析全球卫星导航定位系统[J]. 内燃机与配件 2017(21)

[18] 一种基于低成本组合导航定位系统的新融合滤波算法[J]. 自动化与仪器仪表 2015(11)

[19] 关于北斗卫星导航定位系统的思考[J]. 城市地理 2016(14)

[20] 英国研制量子导航定位系统QPS精确度比GPS更高[J]. 黑龙江科技信息 2014(15)

[21] 北斗卫星导航定位系统近年将发射12颗卫星[J]. 全球定位系统 2008(05)

[22] 优化粒子滤波在组合导航定位系统中的仿真与应用[J]. 自动化应用 2018(01)

[23] 浅谈北斗卫星导航定位系统及其应用[J]. 湖北成人教育学院学报 2011(03)

[24] 北斗卫星导航定位系统的功能原理与前景展望[J]. 中国水运(学术版) 2008(01)

[25] 北斗记——探秘中国北斗卫星导航定位系统[J]. 中国新闻周刊 2011(01)

[26] 北斗卫星导航定位系统综述[J]. 科技致富向导 2011(08)

[27] 北斗卫星导航定位系统应用现状分析[J]. 全球定位系统 2008(02)

[28] 水下导航定位系统在水下作业中的应用[J]. 电子世界 2013(20)

[29] 基于嵌入式系统的GPS导航定位系统设计[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2012(05)

[30] 北斗与GPS导航定位系统对比分析研究[J]. 科技资讯 2011(28)

## 相似文献

[1]穿戴式消防员导航定位系统设计[D]. 刘传浩.大连理工大学2019

[2]基于智能手机的行人无缝导航定位系统研究与实现[D]. 王敬贤.南京航空航天大学2018

[3]公交车导航定位系统的研制[D]. 蹇斌.电子科技大学2007

[4]基于惯性导航的全向AGV定位系统研究与设计[D]. 杨玉明.天津工业大学2019

[5]基于二维激光雷达的室内AGV样机研制[D]. 程苏全.郑州大学2018

[6]基于激光雷达和深度相机的AGV自主定位方法研究[D]. 黄婷.华南理工大学2018

[7]激光雷达AGV室内环境地图绘制与定位算法研究[D]. 曲政.山东大学2017

[8]基于激光雷达的AGV定位技术研究[D]. 孙仲旭.哈尔滨工业大学2020

[9]基于双目相机的视觉AGV定位与建图[D]. 赵文恺.广西大学2019

[10]全向AGV运动控制及路径规划研究[D]. 李文涛.西安科技大学2019

本文来源: https://www.yijiashun.cn/article/8edb753db2449ac180130722.html